## Slide 1: 结晶条件对产品质量的影响
11.17
第三小组-顾桂榕

## Slide 2
1. 称量与配制溶液：
· 根据使用的铁粉重量，按照FeSO₄与(NH₄)₂SO₄的摩尔比为1:1计算所需硫酸铵的质量。
· 称取计算量的固体(NH₄)₂SO₄，并将其配制成近饱和溶液（通常通过加热搅拌溶解在去离子水中）。
2. 蒸发浓缩：
· 将(NH₄)₂SO₄溶液倒入蒸发皿中，采用蒸汽浴加热（如水浴锅）进行蒸发。蒸汽浴能提供均匀加热，防止局部过热。
· 在蒸发过程中，如果蒸发皿内壁出现晶体，应用玻璃棒将其刮下并投入溶液中，以确保均匀浓缩和防止晶体损失。
3. 结晶诱导：
· 蒸发浓缩至溶液表面出现少量晶体（表明溶液已过饱和）时，加入约10 mL去离子水，搅拌使晶体溶解。这一步有助于调整浓度，促进后续形成均匀的晶体。
· 然后盖上表面皿，停止加热，将蒸发皿移至一个盛有热水的250 mL烧杯上（如图8-4所示，利用热水保持缓慢降温）。将整套装置放入实验柜中，让溶液缓慢冷却。缓慢冷却是获得大而纯晶体的关键。
一.书本实验步骤

## Slide 3
1. 在蒸发过程中，如果蒸发皿内壁出现晶体，应用玻璃棒将其刮下并投入溶液中。
如果直接让饱和溶液冷却，结晶会进行的很慢，或者晶体很小
目的：继续蒸发浓缩，创造一个高度过饱和的状态并利用该状态，并提供一个结晶的“触发信号”
2. 蒸发浓缩至溶液表面出现少量晶体（表明溶液已过饱和）时，加入约10 mL去离子水，搅拌使晶体溶解。
这一步有助于调整浓度，促进后续形成均匀的晶体。
少量晶体起到了内部晶核的作用
加入约10mL的去离子水：稍微降低溶液的过饱和度，但不是让它回到不饱和的状态，仅是从高度不稳定的过饱和状态变成了较为稳定的过饱和状态，从而溶解在蒸发皿壁和表面提前析出的、可能不规则的小晶体，消除不受控制的的“杂散晶核”，便于后续形成均匀的大晶体。
3. 然后盖上表面皿，停止加热，将整套装置放入实验柜中，让溶液缓慢冷却。
在这样一个“受控的、适度的过饱和”状态下，让溶液缓慢冷却。随着温度下降，硫酸亚铁铵的溶解度也会降低，这会缓慢而持续地维持溶液的过饱和度。
在这种环境下，溶质分子有充足的时间和驱动力，能够有序地排列到少数晶核上（比如溶液中残留的微小尘埃或最初形成的几个晶核），从而长成颗粒较大、形状规整、纯度较高的晶体。
二.实验步骤中重点解析

## Slide 4
1. 过饱和度 (Supersaturation)
· 定义：溶液浓度超过饱和浓度的程度，是结晶的驱动力。
1）过饱和度太高（蒸发过度或急速冷却）：
· 成核速率 > 生长速率：溶液中会瞬间形成大量微小晶核。
· 结果：得到细小、不均匀的晶体。这些晶体表面积大，容易包裹母液和杂质，导致纯度下降。同时，细小晶体还会形成糊状物，造成过滤和洗涤困难。
2）过饱和度适中（可控）：
· 生长速率 ≥ 成核速率：溶质有足够时间有序地排列到已有晶核上。
· 结果：形成颗粒较大、均匀、完整的晶体。这种晶体纯度更高，易于处理。
三.结晶条件对产品质量的影响

## Slide 5
2. 冷却速率 (Cooling Rate)
1） 快速冷却：相当于瞬间提高过饱和度，效果与“过饱和度太高”相同，导致细小晶体。
2） 缓慢冷却：过饱和度随着温度下降而缓慢释放，让晶体有充足的时间生长。
3. 搅拌 (Agitation)
1）适度搅拌：
促进热量和质量的传递，使溶液浓度和温度均匀。
防止晶体沉降结块。
能打碎较大的晶体，使晶体粒度分布更均匀。
2）剧烈搅拌：
  会引入大量能量和气泡，诱发二次成核，反而产生细晶，
  并可能将空气氧化性杂质（如氧气）带入溶液，对于硫酸亚铁铵这种易氧化的物质尤其不利。
三.结晶条件对产品质量的影响

## Slide 6
4. 晶种 (Seeding)
定义：向过饱和溶液中加入少量预先制好的微小晶体（晶种）。
1）为溶质分子提供现成的附着表面，引导晶体在指定位置生长。
2）可以有效控制晶核的数量，抑制溶液自发产生过多晶核。
从而获得粒度均匀、形状一致的晶体产品。
5. pH值与杂质
1）pH值：可能影响晶体的晶习（晶体外形）和纯度。对于硫酸亚铁铵，酸性环境有助于抑制Fe²⁺被氧化为Fe³⁺。
2）杂质：
· 某些杂质会改变晶体的生长习性，导致形成针状、片状等非常规形状。
· 杂质可能被吸附在晶体表面或包裹在晶体内部（夹杂），严重影响产品纯度。
  用KSCN检测Fe³⁺，就是为了评估因氧化引入的杂质水平
三.结晶条件对产品质量的影响

## Slide 7
在本实验及类似情景下，需要制备完整的、大块的晶体，这时需控制实验条件如下：
1.过饱和度：适中，可控
2.冷却速率：缓慢
3.搅拌：温和、均匀
4.晶种：适时加入（或形成内部晶种）
5.溶液环境：纯净、无杂质、适宜pH
但是小颗粒晶体在实验室和工业生产中亦有不可替代的优势：
Example:
1.需要反应活性较高的物质参与反应
2.需要快速溶解的反应
小颗粒晶体具有巨大的比表面积，与溶剂的接触面积大，因此溶解速度远超大块晶体，可以显著缩短实验或生产时间
3.要与其他固体粉末均匀混合并进行反应的场合。
4.制备粉体材料
5.洗涤和过滤不是首要考虑因素时：
  如前所述，小晶体形成的滤饼更致密，过滤慢，且易包裹杂质。但如果后续有重结晶提纯步骤，或者对过滤效率要求不高，则可以优先考虑为满足其他需求（如溶解速度）而制备小晶体
四.总结-Conclusion

## Slide 8
制备小颗粒晶体时的条件：
1. 快速蒸发，不加干预：
· 进行加热蒸发时，不理会内壁上出现的晶体，任由其发展。
· 蒸发到远超过饱和点，直到溶液变得非常粘稠，有大量晶体即将析出时才停止。
2. 急速冷却：
· 立即将蒸发皿置于冰水浴中，或者直接放在冰冷的实验台面上。
· 快速冷却会瞬间大幅降低溶解度，使溶液达到极高的过饱和度，从而在极短时间内爆发式地形成无数个晶核。
3. 剧烈搅拌：
· 在蒸发后期和冷却过程中，进行剧烈、持续的搅拌。
· 剧烈搅拌的作用：
· 使溶液各部分的过饱和度保持一致，确保整体同时成核。
· 机械剪切力可以打碎刚刚形成的微小晶体，产生更多的晶核（这称为“二次成核”）。
· 防止晶体沉降和长大。
4. 避免加入晶种：
· 严格防止引入任何外来的晶体或灰尘作为晶种。所有器皿需清洗干净。
· 如果表面有晶体析出，不要用玻璃棒将其推回溶液，以免它们成为大晶体生长的核心。
5. 加入不良溶剂或添加剂：
· 在结晶后期，加入少量与水互溶的有机溶剂（如乙醇或丙酮），可以迅速降低溶解度，诱发快速成核，生成细小晶体。
四.总结-Conclusion

## Slide 9
Thanks for watching!
感谢老师和同学们的批评指导
第三小组-顾桂榕
2025.11.17